ATUAÇÃO, MONITORAMENTO E ANÁLISE DE PROCESSOS EROSIVOS NO ÂMBITO DE PARQUES EÓLICOS: ESTUDO DE CASO NAS REGIÕES LITORÂNEA E AGRESTE DO NORDESTE BRASILEIRO

Henrique Clementino de Souza 1,2, Welson Aialon Alcaniz dos Santos1,3

1 Bioconsultants – Consultoria em Recursos Naturais e Meio Ambiente

2 Faculdade Estácio de Natal

3 Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Rua Raimundo Chaves nº2182, Natal, 59064-390, Brasil

henrique@bioconsultants.com.br, welson@bioconsultants.com.br

RESUMO

Este artigo tece considerações acerca das atividades desenvolvidas no ambito da execução de um plano de controle e monitoramento de processos erosivos em parques eolicos localizados no agreste potiguar e no litoral cearense. O objetivo primordial vincula-se a execução de operações que visem excluir e/ou mitigar ações causadas pela atuação negativa promovida pelos processos erosivos no intere dos parques eolicos e, recuperar o equilíbrio ambiental que tenha sido comprometido. A metodologia de campo utiliza-se, baseia-se fundamentalmente em vistorias de campo com intuito de registrar os processos erosivos e, proceder a observância de técnicas que promovam a prevenção e/ou correção dos processos erosivos como instrumento de preservação e conservação ambiental. Nas atividades executadas observa-se que as obras civis relacionadas a implantação de parques eolicos devem observar atentamente a premissas ambientais com vistas a atenuar os impactos ambientais decorrentes das atividades de implantação dos parques eólicos para que o minimo de impactos ambientais venham a ser gerados.

Palavras-chave: Processos Erosivos, Parques Eólicos, Agreste Potiguar, Litoral Cearense.

# 1. INTRODUçÃO

- O cenário do uso das energias renováveis na atualidade é um cenário irreversível e, se desnuda com vistas a contemplar o atendimento a uma nova matriz energética que ora se configura em função do atender a novas demandas sociais e econômicas. Neste aspecto de evolução das atividades no segmento eólico, as alterações ambientais trazem em seu bojo modificações em compartimentos ambientais que devem ser alvos de especial atenção, dentre eles, destacam-se os solos que respondem pela base de toda a existência do setor eólico.

- A organização das sociedades civilizadas baseia-se nas medidas tomadas para controlar a natureza, enquanto isso não se realizar totalmente, é impossível lidar com a terra, em caráter estável. Quaisquer que sejam as razões é um fato indubitável que a erosão é um dos problemas mais prementes da humanidade: ela já arruinou milhões de hectares de terras antes cultiváveis e já reduziu muitos outros a uma situação definitivamente pauperizada. A erosão, entendida como um processo natural de degradação, decomposição, transporte e deposição de materiais de rochas e solos, vêm agindo sob a superfície do planeta desde o seu princípio.

- Os processos erosivos são classificados através de seus agentes atuantes, podendo ser de origem eólica, hídrica ou até mesmo glacial. Quanto às formas de desgaste do solo, os processos erosivos podem ser subdivididos em superficial e subterrâneo. Por conservação do solo, dever-se-á entender a preservação e o desenvolvimento, de modo a proporcionar o maior bem para o maior número e pelo maior período de tempo, dos recursos naturais de caráter renovável, quais sejam, o próprio solo, as coberturas vegetais, as pastagens, a fauna silvestre e, a água.

- Diante desse escopo, o artigo ora destacado apresenta uma série de resultados sobre o monitoramento, o controle e as principais formas de processos erosivos atuantes em dois complexos eólicos, localizados em áreas ambientalmente distintas, na região Nordeste do Brasil.

- 2. CARACTERIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DAS ÁREAS

- O primeiro complexo eólico analisado localiza-se entre os municípios de João Câmara e Parazinho, Estado do Rio Grande do Norte, distante 75 km da capital do Estado, Natal. Já o segundo complexo eólico está inserido no município de Trairí, distante 124 km, aproximadamente, da capital do Estado, Fortaleza.

- A primeira área, correspondente ao complexo eólico do Agreste do Rio Grande do Norte, tem como característica a presença de diversas unidades geológicas, dentre as quais destacam-se a Formação Jandaíra, a Formação Açu, o Grupo Barreiras, o Complexo João Câmara e a Suíte Intrusiva Itaporanga. Quanto às feições geomorfológicas, a área é representada pela Depressão Sertaneja, com formas tabulares e convexas, e por Tabuleiros, com superfície pediplanada e formas tabulares. Outros dois fatores preponderantes, no que se refere a formação de processos erosivos, bem como o entendimento de sua atuação e monitoramento, versa sobre as condições climáticas e pluviométricas regionais. A área estudada configura-se como uma zona de transição entre o Litoral e o Agreste Norte-rio-grandense apresentando, portanto, duas classificações climáticas: Clima Tropical Sub-úmido seco e o Semi-árido.

- Em se tratando da segunda área, encontra-se localizada no litoral Cearense, configurada pela grande dinâmica geoambiental, tendo com arcabouço geológico as seguintes unidades: Grupo Barreiras, Complexo Canindé do Ceará e Complexo granítico-migmatítico Tamboril-Santa Quitéria. Já no que concerne aos aspectos geomorfológicos, à área apresenta depósitos litorâneos do Quaternário, com a presença de campos dunares, planícies de deflação, restingas, eolianitos, dentre outras. No que tange as condições climáticas dessa área a região em questão é regida pelo clima Tropical Quente Semi-Árido Brando, com índices pluviométricos moderados.

Figura 1 - Localização dos complexos eólicos do Agreste do Rio Grande do Norte (RN) e Litoral Cearense (CE), da direita para a esquerda, Respectivamente.

# 3. METODOLOGIA

- Para o desenvolvimento e implementação de Programas de Controle e Monitoramento de Processos Erosivos comumente adota-se como metodologia, o levantamento exploratório de campo com vistas a subsidiar a observação e análise das ocorrências de processos erosivos que afetem direta e/ou indiretamente as estruturas e vias de acesso de transpassam parques eólico. Dentre os locais adotados para as vistorias de campo destacam-se as áreas correspondente às vias de acessos internas aos parques eólicos, cortes de taludes, áreas do entorno das bases dos aerogeradores e, quaisquer outros locais susceptíveis a ocorrência de processos erosivos.

- A partir dos trabalhos de campo se realizam a identificação de taludes com formação de possíveis erosões laminares, sulcos, ravinas e voçorocas; avaliação dos corpos estradais já devidamente implantados; avaliação nas bases dos aerogeradores implantados; verificação das condições de funcionalidade dos sistemas de drenagem instalados; e observação de áreas susceptíveis a ocorrência de processos erosivos.

- Em campo, procede-se a efetiva localização de processos erosivos a partir de observação visual no âmbito dos parques eólicos. Procedida tal observação, toma-se o registro de coordenadas Universal Transversal Mercator (UTM) através de uso de aparelho GPS para cada ponto onde haja detecção de processo erosivo. Neste mesmo ponto procede-se a obtenção de fotografias com uso de máquina fotográfica digital para evidenciar o trabalho realizado, assim como a realização de medições (comprimento, altura e profundidade) dos processos erosivos ocorrentes através de uso de trena circular portátil.

- Diante das informações observadas e coletadas procede-se o preenchimento da ficha de registro de campo, a qual registra todas as informações inerentes ao monitoramento de processos erosivos, tais como: caracterização do processo erosivo ocorrente, relevo da área analisada, cobertura vegetal presente, textura sedimentar, elenco das causas e fatores principais ligadas ao processo erosivo, criticidade do processo erosivo e registro fotográfico. Com as informações devidamente obtidas e registradas, procede-se o início dos trabalhos de gabinete que consistem na elaboração de mapas com a locação dos processos erosivos encontrados e, por fim na elaboração de Relatórios conclusivos que tratem das medidas mitigadoras e/ou de exclusão dos processos erosivos ocorrentes.

# 4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os processos erosivos são de ocorrência de natural e/ou por atuação de forças antropogênicas. Comumente, as forças de atuação exercidas pelo homem acentuam os processos erosivos e, trazem consigo consequências nefastas para as estruturas do solo, assim como desencadeiam inúmeros prejuízos para os compartimentos ambientais aonde tal fenômeno venha a se desenvolver.

Figura 2 – Participação da erosão dentre os processos sedimentares

- Segundo [1] para controlar a erosão, é preciso deter não só o escoamento da enxurrada (lixiviação) que transporta as partículas de solo como também, e principalmente, o efeito da dispersão dos agregados do solo, eliminando o desprendimento das partículas causadas pelas gotas de chuva.

- Em se tratando da cobertura vegetal, a mesma age como mecanismo de defesa natural do terreno contra a erosão. O efeito da vegetação pode ser através de (a): proteção direta contra o impacto das gotas de chuva; dispersão da água, interceptando-a e evaporando-a antes que atinja o solo; decomposição das raízes das plantas que, formando canalículos no solo, aumentam a infiltração da água; melhoramento da estrutura do solo pela adição de matéria orgânica, aumentando assim sua capacidade de retenção de água; e, diminuição da velocidade de escoamento da enxurrada pelo aumento do atrito na superfície.

Conforme [2], a perda de solo por erosão depende do potencial da chuva para erodir, definido pela erosividade da chuva; e da suscetibilidade do solo à erosão, definida pela erodibilidade do solo.

Todas as técnicas utilizadas para aumentar a resistência do solo ou diminuir as forças do processo erosivo denominam-se práticas conservacionistas. Estas podem ser divididas em vegetativas, edáficas e mecânicas. Dentre as práticas adotadas no segmento do controle e monitoramento de processos erosivos a prática vegetativa é mais concebível e exequível para sanar os problemas oriundos da ocorrência de processos erosivos [3].

Os trabalhos executados objetivam a prospecção de áreas onde estão sendo ou encontram-se implantados parques eólicos com intuito de verificar-se aspectos concernentes à ocorrência de processos erosivos e suas repercussões interativas de caráter negativo ou não sobre as estruturas edificadas no âmbito dos parques eólicos instalados nas regiões litorânea e agreste, dos estados Ceará e Rio Grande do Norte, respectivamente.

O que verifica-se em campo em sua amplitude é que há uma grande variabilidade quanto aos relevos encontrados que compreende desde relevos planos a fortemente ondulados, assim como há grande diferenciação pedológica com a ocorrência de solos coesos e incoesos e, de incipiente a forte movimentação de partículas sedimentares. Quando da ocorrência de incipiente transporte sedimentar evidencia-se, principalmente, pelo preponderante e importante papel exercido pela cobertura vegetal que fixa a estrutura do solo não permitindo maiores mobilizações sedimentares e, consequentemente, deixando as parcelas de solo devidamente protegidas contra a ocorrência de processos erosivos de origem eólica e/ou pluvial, especificamente, mais atuante esta última forma de erosão. No tocante a solos desnudos, a ocorrência de processos erosivos se faz presente devido a exposição do solo aos agentes exógenos e a ausência de cobertura vegetal, a qual conforme anteriormente exposto confere a proteção necessária para que o processo erosivo não surja.

Nas áreas destacadas nesta pesquisa verifica-se que dentre os fatores que nos levam a caracterizar processos erosivos podemos destacar: ausência de dispositivos de drenagem de águas pluviais, pisoteio de gado, existência de taludes desnudos, alterações de ordem antropogênica, rompimento ou insuficiência de sistema de drenagem de águas pluviais e ausência de cobertura vegetal. Dentre as atividades desenvolvidas no âmbito do plano de controle e monitoramento de processos erosivos se faz importante à investigação quanto a susceptibilidade erosiva do solo, a qual é observada em função da existência ou não de estoques de cobertura vegetal ou quaisquer outras formas de proteção do solo que conferem a este uma situação de proteção/conservação estrutural/textural.

Diante do exposto, as análises correspondentes aos dois complexos eólicos serão realizadas de maneira a evidenciar os processos erosivos, as formas de monitoramento e as medidas mitigadoras em cada complexo eólico estudado, em subitens destacados a seguir.

4.1 Monitoramento e Processos erosivos do complexo eólico no Agreste Potiguar

A área correspondente ao Agreste Potiguar tem como principal agente intempérico a água, que acarreta em processos erosivos de origem pluvial. Associado a este fator natural, notou-se que a área do complexo eólico possui uma variação topográfica discreta, porém nos locais onde as cotas altimétricas passaram de 90 metros, o índice de erosão foi superior aos locais com relevo menos acidentado ou escarpado. Os principais resultados decorrentes da erosão verificados neste local são, normalmente, a formação dos sulcos e dos ravinamentos associados ao forte escoamento laminar, advindo da precipitação e da diferença do gradiente topográfico.

Figura 3 - Processo acelerado de ravinamento decorrente de escoamento laminar, associado a diferença do gradiente topográfico

A erosão verificada acima está presente em grande parte dos locais com grande diferença topográfica, mas associado a esse fator verifica-se, também, que a forma dos acessos e a estabilização dos taludes são fatores que contribuem para o aumento da velocidade do fluxo d'água no período chuvoso, pois se os acessos não apresentam boa compactação e abaulamento de suas vias, os taludes internos dos parques não comportam a retirada do sedimento, o que acarreta na formação dos sulcos e ravinas mostradas.

Figura 4 - Processo de ravinamento verificado na base de aerogerador associado a má conservação do talude

- 4.2 Monitoramento e Processos erosivos do complexo eólico no litoral Cearense

- A área correspondente ao Litoral Cearense tem como principal agente intempérico os ventos, que acarretam processos erosivos de natureza eólica. Associado a atuação deste fator natural, verifica-se que a área do complexo eólico possui uma variação topográfica expressiva associada a significativas parcelas de solos expostos. Os principais resultados decorrentes da erosão eólica verificados em nível local dizem respeito a mobilização sedimentar arenosa que acarreta a migração de sedimentos sobrepondo as áreas das plataformas dos aerogeradores, assim como das vias de acesso aos aerogeradores.

Figura 5 – Contenção lateral a via de acesso interna do parque eólico com uso de palhas de coqueiros para evitar/minimizar a erosão eólica

Figura 6 – Utilização de técnica de contenção da erosão eólica promovida pelo uso de palhas e buchas de cocos secos.

A erosão apontada acima está presente em grande parte dos locais do complexo eólico em questão devido à diferença topográfica e, as significativas parcelas de solo desnudo, mas associado a esse fator verifica-se, também, que a forma dos acessos e a estabilização dos taludes são fatores que contribuem para o incremento sedimentar, pois se os acessos não apresentam um bom isolamento e abaulamento de suas vias, os taludes internos dos parques eólicos não comportam o suprimento excessivo de sedimentos que ora se depositam, os quais são provenientes das áreas de dunas adjacentes que sofreram com a erosão eólica.

# 5. CONCLUSÃO

Os processos erosivos conforme mencionados ao longo deste artigo ocorrem em caráter natural, contudo por vezes, é acentuado pelo exercício das atividades humanas que promovem alterações ambientais com vistas a atender as suas demandas construtivas e, de respectivo uso e ocupação do solo.

No âmbito dos parques eólicos nas regiões agreste do Rio Grande do Norte e do litoral do Ceará, tal situação não é obstante, pois as demandas de implantação de parques eólicos requerem o uso do solo como fator condicionador para implantação das referidas estruturas, trazendo consigo alterações na estrutura física do solo, acarretando, principalmente, a ocorrência e/ou acentuação de processos erosivos.

A consecução de planos de controle e monitoramento de processos erosivos se faz como algo de suma relevância em termos de colaboração com a manutenção do equilíbrio ambiental e físico-territorial. Na execução do referido plano impende ressaltar a adoção de medidas mitigadoras que contemplem a conservação dos solos.

Na execução do Plano supracitado deve-se proceder o acompanhamento sistêmico em toda as áreas mencionadas acima, haja vista que estas sofrem constante alterações no regime hídrico causado pela escassez de chuvas da região, assim como sofrem com a grande dinamicidade decorrente da atuação eólica vigente nas regiões.

referências

- Bertoni, J. 2005. Conservação do solo. 5. ed. São Paulo: Ícone.

- Guerra, A. J. T.; Silva, A. S.; Machado, R. G. (Org.). 2007. Erosão e conservação dos solos: conceitos, temas e aplicações. Rio de Janeiro: Edgard Blucher.

- White, Robert E. 2009. Princípios e práticas da ciência do solo: o solo como um recurso natural. 4. ed. São Paulo: Andrei.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a Bioconsultants – Consultoria em Recursos Naturais e Meio Ambiente pela concessão das informações necessárias para subsidiar a elaboração deste artigo.

Henrique Clementino de Souza – Nascido em Natal-RN em 01/03/1982. Graduou-se como Técnico em Geologia e Mineração no CEFET-RN em 2006, graduado em Geografia – Bacharelado na UFRN em 2004, Graduado em Geografia – Licenciatura Plena na UFRN em 2008, Mestre em Geociências na UFRN em 2007, Especialista em Gestão e Perícia Ambiental na FARN em 2009 e Especialista em Ciência e Engenharia do Petróleo na UFRN em 2009. A área principal de estudo é energias renováveis, estudos geoambientais e docência no ensino superior.

Welson Aialon Alcaniz dos Santos – Nascido em Natal - RN, em 02/10/1986. Graduado em Geografia - Bacharelado - na UFRN, em 2010. Licenciando em Geografia pelo IFRN. Pós-graduando Latu Sensu em Gestão Ambiental Costeira, UFRN. Tem como áreas de estudo e pesquisa a temática do meio ambiente, energias renováveis e geoprocessamento, com ênfase no sensoriamento remoto multiespectral.